## Slide 1
고하중 AMMR 통합 설계서
High-Load Autonomous Mobile Manipulator Robot — Integrated Design Document
AMMR-H600 | v0.1 Draft | 2026-04-01
제임스 (James) + 미모 (Mimo)
🤖 양팔 30kg+ 600kg AMR 자율주행

## Slide 2
목차
01
제품 개요
02
시장 분석 및 기회
03
타겟 요구사항
04
경쟁사 분석
05
시스템 아키텍처
06
하위 시스템 설계
07
소프트웨어 아키텍처
08
안전 및 규격
09
개발 로드맵
10
리스크 분석

## Slide 3
01 제품 개요
AMMR-H600: 세계 최초 고하중 통합 AMMR
"양팔 + 고가반 + 고적재 AMR"을 하나의 통합 플랫폼으로 → 공간 효율 ↑, 재배치 자유도 ↑, 총비용 ↓
🦾 양팔
좌우 독립/협동 작업
⚖️ 가반 30kg+
각 팔 30kg, 합산 60kg+
🚛 적재 600kg+
고하중 AMR 플랫폼
🧭 자율주행
SLAM 기반, 인프라 무수정
★ "양팔 + 30kg+ + 600kg AMR 통합" — 시장에 존재하지 않는 제품 = 블루오션

## Slide 4
02 시장 분석 및 기회
AMR 시장 성장 & 블루오션 근거
📈 시장 트렌드
• 글로벌 AMR 시장: 2025년 ~$5.5B
• 2030년 $12B+ (CAGR ~17%)
• 모바일 매니퓰레이터: 초기 단계
• 스마트 팩토리 수요 급증
🎯 타겟 고객
• 1차: 대형 제조 공장 (반도체/디스플레이/자동차)
• 기존 AGV + 고정 로봇 운영 중
• 바닥면적 제약, 라인 변경 빈번
• 2차: 물류 허브 (대형 팔레트 처리)
🔍 블루오션 조합 분석
양팔 매니퓰레이터
✅ 있음 (ABB YuMi, Kawasaki duAro)
30kg+ 가반 양팔
⚠️ 제한적 (단팔 30kg+는 다수)
600kg+ AMR
✅ 있음 (MiR600, OTTO 1500)
양팔 + 30kg+ + 600kg AMR 통합
❌ 시장에 없음 ← 우리 타겟

## Slide 5
03 타겟 요구사항
핵심 성능 사양
AMR 적재능력
≥ 600kg
팔 가반중량 (각)
≥ 30kg
팔 작업반경
≥ 1,500mm
자율주행
SLAM 기반
최대 이동속도
1.5 m/s (하중)
위치 정밀도 (AMR)
±10mm
위치 정밀도 (팔)
±0.1mm
배터리 수명
≥ 6시간
급속 충전
80% in 30min
등판각
≥ 5° (600kg)
급정지 거리
≤ 1m
통신
Wi-Fi 6E + 5G

## Slide 6
04 경쟁사 분석
경쟁 매트릭스
업체
제품
AMR 적재
팔 가반
양팔
통합
MiR + UR
MC600
600kg
30kg (UR30)
❌ 단팔
반통합
ROKAE
CMR + CR35
500kg
45kg
❌ 별도
미통합
KUKA
KMP 600P
600kg
-
-
AMR만
OTTO Motors
OTTO 1500
1500kg
-
-
AMR만
FANUC
M-2000iA
-
900kg
❌ 단팔
팔만
Rainbow
RB-Y1
경량
3kg
✅ 양팔
통합
AMMR-H600
우리
600kg
30kg+
✅ 양팔
✅ 완전통합
⚠️ 최근접 경쟁자: ROKAE (珞石)
CR35 (45kg 가반) + CMR (500kg AMR) — 구성요소 보유, 통합 제품 미출시 → 600kg+ 자체 개발하면 확실한 차별화

## Slide 7
05 시스템 아키텍처
전체 시스템 구성
양팔 매니퓰레이터
▸ Left Arm (30kg+ / 7DOF)
▸ Right Arm (30kg+ / 7DOF)
▸ 엔드 이펙터 (퀵체인지)
▸ F/T 센서 (각 팔)
▸ 비전 카메라 (팔 끝단)
▸ 자기충돌검지 시스템
AMR 플랫폼
▸ 4륜 독립구동 (Mecanum)
▸ BLDC 서보모터 × 4
▸ LiFePO4 배터리 2.5kWh+
▸ 적재능력 600kg+
▸ 급속 충전 (도킹 자동)
▸ 섀시: ~1200×800mm
통합 제어 시스템
▸ Motion Planner
▸ Task Scheduler
▸ Safety Manager (SIL2)
▸ Navigation Stack
▸ Sensor Fusion
▸ Fleet Manager 연동
🔗 통신: Wi-Fi 6E | 5G (옵션) | EtherCAT (내부) | CAN (센서) | MQTT/gRPC (Fleet)

## Slide 8
06 하위 시스템 — AMR 플랫폼
구동 · 섀시 · 배터리
🔧 구동 시스템
• Mecanum 4륜 독립구동
• BLDC 서보모터 × 500W+
• 하모닉 드라이브 감속기
• 총 추력 3kN+
• 최대 2.0m/s (공차)
• 최대 1.5m/s (600kg)
🏗️ 섀시 설계
• 강성 알루미늄 프레임
• 팔 마운트 통합 구조
• 치수: ~1200×800×400mm
• 자중 목표: ≤ 250kg
• 등판각: ≥ 5° (600kg)
• 급정지: ≤ 1m (최대속도)
🔋 배터리 시스템
• LiFePO4 (안전성 우선)
• 용량 ≥ 2.5kWh
• 48V / 72V
• 연속 운용 ≥ 6시간
• 급속 충전: 80% in 30min
• 자동 도킹 충전
📐 상면도 (Top View)
┌─────────────────────────────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ │ │ ○ Front │ 팔 마운트 영역 │ Rear ○ │ │ Wheel │ (강성 프레임) │ Wheel │ │ │ ┌───┐ ┌───┐ │ │ │ │ │ L │ │ R │ │ │ │ │ │Arm│ │Arm│ │ │ │ └──┴───┴───┴───┴───┘ │ │ ○ Front │ 배터리 + 제어기 │ Rear ○ │ │ Wheel │ │ Wheel │ └─────────────────────────────────────────────┘

## Slide 9
06 하위 시스템 — 양팔 매니퓰레이터
팔 사양 · 배치 · 엔드이펙터
🦾 각 팔 사양
• DOF: 6 + 1 (그리퍼) = 7축
• 가반중량: ≥ 30kg (최대)
• 연속 작업: 20kg (권장)
• 작업반경: ≥ 1,500mm
• 반복 정밀도: ±0.1mm
• 최대 솔도: 180°/s
• 구동: BLDC + 감속기
• 무게: 각 팔 ≤ 50kg
• 프로토콜: EtherCAT
🤏 엔드 이펙터
• 기본: 2핀 전기 그리퍼
• 30kg 인양 가능
• 옵션: 진공 그리퍼
• 옵션: 3핀 서보 그리퍼
• 퀵 체인지: ISO 9409-1
• 공구 자동 교체 지원
• Force/Torque 센서 내장
• 비전 카메라 (팔 끝단)
🤝 양팔 협동
• 양팔 간격: ~600mm (기본)
• 양팔 교차 작업 가능
• 독립 동작 모드
• 협동 동작 모드
• 실시간 자기충돌검지
• 충돌 방지 알고리즘
• Admittance 힘 제어
• 작업 분담 자동 최적화
📐 정면도 (Front View)
┌─────┐ ┌────┤ ├────┐ │ L │ 상판 │ R │ │Arm │ │Arm │ ╱│ │ │ │╲ ╱ └────┘ └────┘ ╲

## Slide 10
06 하위 시스템 — 센서
센서 융합 시스템
3D LiDAR ×1
SLAM, 3D 매핑, 장애물 검지
2D Safety LiDAR ×2
전/후방 안전 영역 스캐닝 (SIL2)
Depth Camera ×2
전/후방 3D 매핑, 피킹 유도
IMU ×1
관성 항법, 자세 추정
비전 카메라 ×2
팔 끝단, 비전 유도 작업
F/T 센서 ×2
각 팔, 힘 제어 & 충돌 검지
UWB 안테나 ×4+
실내 정밀 위치 (±10mm)
엔코더 (각 관절)
관절 위치 피드백
🔄 센서 융합: LiDAR + Depth Camera + IMU → 확장 칼만 필터(EKF) → 통합 환경 인지도

## Slide 11
07 소프트웨어 아키텍처
ROS 2 기반 소프트웨어 스택
응용 계층
Task API | Mission Editor | Fleet Dashboard
미들웨어
ROS 2 (Humble/Iron) | gRPC | MQTT
핵심 모듈
Navigation | Manipulation | Perception | Safety
드라이버
EtherCAT Master | CAN Driver | Sensor Drivers
OS
Ubuntu 22.04 + PREEMPT_RT | Safety PLC Firmware
주요 기술: Cartographer (SLAM) | Nav2 (경로계획) | MoveIt 2 (Manipulation) | Gazebo/Isaac Sim (시뮬레이션)

## Slide 12
08 안전 및 규격
안전 시스템 아키텍처
📋 적용 규격
• ISO 3691-4:2023 — 무인 운반차 안전 (필수)
• ISO 10218-1/2 — 산업 로봇 안전 (필수)
• ISO/TS 15066 — 협동 로봇 안전 (필수)
• ISO 13849-1 — 안전 제어 PLd 이상
• ANSI R15.08 — 산업용 모바일 로봇
🛡️ 안전 아키텍처 (2채널)
• Main Control (표준 채널) + Safety PLC (안전 채널)
• SIL2 / PLd 등급 목표
• E-Stop: 하드웨어 + 소프트웨어 이중
• Safe Torque Off (STO) 기능
• 독립 안전 검증
🚧 안전 존 (Safety Zones)
STOP ZONE (< 0.5m)
→ 즉시 정지
SLOW ZONE (< 2m)
→ 0.5m/s 이하 감속
WARNING ZONE (< 5m)
→ 경고 + 점진 감속
✅ 비상 정지 거리: 최대속도(1.5m/s)에서 ≤ 1m | ISO 3691-4 준수

## Slide 13
09 개발 로드맵
6개월 프로토타입 개발 계획
✅ 선행 확보 사항 (기존 24개월 → 6개월 압축)
✅ 자체 제어 시스템
SW 개발 기간 대폭 단축
✅ 자율주행 플랫폼
Navigation Stack 재활용
✅ 선행 모델 개발 경험
기계/전기 설계 검증 완료
✅ AMR 기본 구동 시스템
프레임/구동 재설계 최소화
📅 6개월 타임라인
P1
P2
P3
P4
P5
W1 W4 W8 W12 W16 W20 W26
📋 단계별 주요 작업
P1 설계+소싱
양팔 마운트 설계, 섀시 보강, 부품 발주
P2 HW통합
AMR 보강, 양팔 마운트, 센서/BMS 장착
P3 SW통합
양팔 드라이버, MoveIt 2, 협동작업, Fleet 연동
P4 테스트
성능/안전/통합/하중 검증, 파일럿
P5 데모
데모 제작, 인증 준비, 고객 피드백
핵심: 양팔 COTS(기성품) 선택 → 납기 4~6주 | SW는 기존 플랫폼 재활용 | HW/SW 병렬 진행

## Slide 14
10 리스크 분석
리스크 매트릭스
리스크
확률
영향
대응 방안
600kg 하중 안전성 미달
중
높음
Safety PLC 2채널, 조기 안전 테스트
양팔 충돌/간섭
중
중
실시간 자기충돌검지, 시뮬레이션 선행
배터리 수명 부족
중
중
LiFePO4, 급속 충전, 배터리 스왑
AMR 정밀도 미달
저
높음
UWB + LiDAR 이중 위치 추정
핵심 부품 수급 불안
중
높음
이중 소싱, 대체 부품 선정
안전 인증 지연
중
높음
인증 컨설턴트 조기 투입
ROKAE 선제 진입
저
높음
개발 속도 확보, 특허 선점
SW 안정성
중
중
CI/CD, HIL 시뮬레이션, 지속적 테스트

## Slide 15
AMMR-H600
양팔 + 30kg+ + 600kg AMR + 자율주행
시장에 없는 제품을 만드는 것. 그것이 우리의 목표다.
v0.2 Draft | 2026-04-01 | 6개월 프로토타입 개발 목표